Таблица – Нормативная рецептура хлеба ржано-пшеничного рижского в кг на 100 кг муки.

| Наименование сырья | Количество сырья, кг | Влажность, % |
| --- | --- | --- |
| Мука ржаная сеяная | 85,0 | 14,5 |
| Мука пшеничная 1 сорт | 10,0 | 14,5 |
| Дрожжи | 0,1 | 75,0 |
| Соль | 1,5 | 3,5 |
| Патока | 5,0 | 22,0 |
| Тмин | 0,4 | 11,0 |

Таблица – Нормативная рецептура батона нарезного из муки высшего сорта в кг на 100 кг муки.

| Наименование сырья | Количество сырья, кг | Влажность, % |
| --- | --- | --- |
| Мука пшеничная в.с. | 100,0 | 14,5 |
| Дрожжи | 1,0 | 75,0 |
| Соль | 1,5 | 3,5 |
| Сахар-песок | 4,0 | 0,15 |
| Маргарин | 3,5 | 16,0 |

Таблица – Физико-химические показатели качества изделий

| Наимено-вание изделий | ГОСТ | Масса, кг | Вид изделия | Размеры:длина ширина, диаметр | Показатели качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | влаж-ность W, % | кислот- ность, град | пористость, % |
| Хлеб рижский | 2077-84 | 0,75 | подовый | диаметр 22 см | 44,5 | 7,0 | 58,0 |
| Батон нарезной | 27844-88 | 0,4 | подовый | 26-30 см 9-11 см | 42,0 | 3,0 | 68,0 |

Таблица – Нормативная рецептура плетенки с маком в кг на 100 кг муки.

| Наименование сырья | Количество сырья, кг | Влажность, % |
| --- | --- | --- |
| Мука пшеничная высшего сорта | 100, | 14,5 |
| Дрожжи | 1,0 | 75,0 |
| Соль | 1,5 | 3,5 |
| Сахар-песок | 4,0 | 0,15 |
| Маргарин | 2,5 | 16,0 |
| Мак | 1,0 | 4,5 |

Таблица – Нормативная рецептура рулетиков школьных в кг на 100 кг муки.

| Наименование сырья | Количество сырья, кг | Влажность, % |
| --- | --- | --- |
| Мука пшеничная 1с. | 100,0 | 14,5 |
| Дрожжи | 3,0 | 75,0 |
| Соль | 1,5 | 3,5 |
| Сахар-песок | 10,0 | 0,15 |
| Маргарин | 5,0 | 16,0 |
| Повидло | 10,0 | 31,0 |
| Масло растительное | 0,15 | условно 0 |
| Ванилин | 0,02 | условно 100 |

Таблица – Физико-химические показатели качества изделий

| Наимено-вание изделий | ГОСТ | Масса, кг | Вид изделия | Размеры:длина ширина, диаметр | Показатели качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | влаж-ность W, % | кислот- ность, град | пористость, % |
| Плетенка с маком | 27844-88 | 0,4 | подовый | 24-28 см 10-14 см | 41,0 | 2,5 | 72,0 |
| Рулетики школьные | РСТ УССР 1351-75 | 0,1 | подовый | 9-10 см 5-6 см | 37,0 | 3,0 | - |