Выбор и расчет производительности печей

Разработку проекта  начинают с выбора типа и мощности хлебопекарных печей, основной характеристикой которых является рабочая площадь пода, составляющая по утвержденному параметрическому ряду 8, 16, 25, 35, 40, 50 и 100 м3.

В зависимости от способа выпечки и вида хлеба и булочных изделий следует устанавливать серийно выпускаемые тоннельные или тупиковые печи.

Производительность печей зависит  от количества хлебных изделий на поду или в люльке, массы изделия и продолжительности выпечки.

Количество изделий по ширине определяется по формуле

,						(1)

где	B - ширина пода или люльки, мм;

а – величина зазора между подовыми изделиями (20-40 мм);

b – ширина изделия, мм.

Количество изделий по длине определяется по формуле

(2)

где	L – длина пода или люльки, мм;

l – длина изделия, мм.

Часовую производительность тоннельных печей , кг/ч, рассчитываем  по формуле

,					          (3)

где 	m – масса изделия, кг;

t – время  выпечки, мин.

Суточную производительность печи , кг/сут., определяют

(4)

После расчета производительности работы печей по заданному ассортименту строят график их работы.

Пример

В таблицах 1, 2, 3, 4 представлены нормативные рецептуры в кг  на 100 кг муки заданного ассортимента изделий.

Таблица 2.1 – Нормативная рецептура хлеба Столового в кг на 100 кг муки

| Наименование сырья | Количество сырья, кг | Влажность, % |
| --- | --- | --- |
| Мука пшеничная 2/с | 50,0 | 14,5 |
| Мука ржаная обдирная | 50,0 | 14,5 |
| Дрожжи | 0,5 | 75,0 |
| Соль | 1,5 | 3,5 |
| Сахар | 3,0 | 0,15 |

Таблица 2.2 – Нормативная рецептура хлеба Белорусского в кг на 100 кг муки

| Наименование сырья | Количество сырья, кг | Влажность, % |
| --- | --- | --- |
| Мука пшеничная 1/с | 100,0 | 14,5 |
| Дрожжи | 2,0 | 75,0 |
| Соль | 1,5 | 3,5 |
| Сахар-песок | 2,0 | 0,15 |
| Маргарин | 2,0 | 16,0 |
| Молоко сухое обезжиренное | 6,0 | 5,0 |

Таблица 2.3 – Нормативная рецептура батона Нарезного из муки высшего сорта в кг на 100 кг муки

| Наименование сырья | Количество сырья, кг | Влажность, % |
| --- | --- | --- |
| Мука пшеничная в/с | 100,0 | 14,5 |
| Дрожжи | 1,0 | 75,0 |
| Соль | 1,5 | 3,5 |
| Сахар-песок | 4,0 | 0,15 |
| Маргарин | 3,5 | 16,0 |

Таблица 2.4 – Нормативная рецептура булки Черкизовской в кг на 100 кг муки

| Наименование сырья | Количество сырья, кг | Влажность, % |
| --- | --- | --- |
| Мука пшеничная 1/с | 100,0 | 14,5 |
| Дрожжи | 1,5 | 75,0 |
| Маргарин столовый | 7,0 | 16,0 |
| Соль | 1,5 | 3,5 |
| Сахар-песок | 3,0 | 0,15 |
| Молоко цельное | 20,0/2,26 | 88,0/5,0 |
| Мак | 1,0 | 4,5 |

Физико-химические показатели качества хлебобулочных изделий представлены в таблице 5.

Таблица 2.5 – Физико-химические показатели качества изделий

| Наименование изделий | ГОСТ | Масса, кг | Вид изделия | Размеры: длина ширина, диаметр | Показатели качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | влаж-ность W, % | кислот- ность, град | пористость, % |
| Хлеб Столовый | 2077-84 | 0,75 | подовый | Диаметр 22 см | 47,0 | 9,0 | 60 |
| Хлеб Белорусский | 27842-88 | 0,7 | формо-вой | в соответствии с размерами форм | 44,0 | 3,0 | 72,0 |
| Батон Нарезной | 27844-88 | 0,5 | подовый | 28- 31 см 9 – 11 см | 42,0 | 3,0 | 68,0 |
| Булка Черкизовская из муки 1/с | 18-98-72 | 0,4 | подовое | 18-20 см 10-12 см | 36,0 | 3,0 | 72,0 |

Хлеб Белорусский выпекается в расстойно-печном агрегате Г4 – РПА – 15, для которого  . Масса изделия  0,7 кг, время выпечки 36 минут. Производительность печи рассчитана по формулам (3), (4).

кг/ч

Для выработки хлеба Столового выбираем печь ПХК-16. Масса изделия  0,75 кг, время выпечки 40 минут. Производительность печи рассчитываем по формулам  (1) - (4).

= 279 кг/ч,

Батон Нарезной и булка Черкизовская выпекаются на печи ИЭТ – 74 – И1. Масса изделий  0,5 кг и 0,4 кг, время выпечки 23 и 24 минут соответственно. Производительность печи рассчитываем по формулам  (1) - (4)

Далее строим график работы печей с учетом данных расчета производительности печей, представленный в таблице 6.

Таблица 6 - График работы печей

| Смены и часы работы | I-я смена | II-я смена | III-я смена |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер линии | Марка печи | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| 1 | ГЧ-РПА-15 | Хлеб Белорусский |
| 2 | ПХК-16 | Хлеб Столовый |
| 3 | ИЭТ – 74 – И1 | Батон Нарезной | Булка Черкизовская |

С учетом графика загрузки печей составляется таблица 7 скорректированной производительности печей по выработке заданного ассортимента хлебозавода.

Таблица 7 -Уточненная производительность предприятия

| Наименование изделия | Масса изделия, кг | Часовая производи-тельность, кг | Продолжи-тельность работы печей, ч | Суточная выработ-ка, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Хлеб Белорусский | 0,7 | 914,6 | 23 | 21035,8 |
| Хлеб Столовый | 0,75 | 279 | 23 | 6417 |
| Батон Нарезной | 0,5 | 156,5 | 15 | 2347,5 |
| Булка Черкизовская | 0,4 | 240 | 8 | 1920 |
| Итого |  |  |  | 31720,3 |